จิ้งหรีดและการเพาะเลี้ยง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิ้งหรีด

จิ้งหรีด เป็นแมลงเอนกประสงค์ พบได้ตามธรรมชาติทั่วโลก รวมทั้งเขตร้อนเช่นประเทศไทย โดยพบทั้งในป่าโปร่ง 
ทุ่งหญ้า ไร่ สวน ถ้ำ แม้แต่ในทะเลทราย จิ้งหรีดจึงมีความหลากหลายทั้งชนิด รูปร่าง ขนาดและสีสัน ลักษณะพิเศษของจิ้งหรีดที่แตกต่างจากแมลงชนิดอื่นอย่างโดดเด่นและสังเกตได้ ง่ายคือ การส่งเสียงร้องและการผสมพันธุ์ที่เพศเมียจะคร่อมบนเพศผู้เสมอ ปัจจุบันคนนิยมบริโภค จิ้งหรีดเป็นอาหาร เพราะมีโปรตีนสูง สามารถเพาะเลี้ยงได้ จึงสามารถควบคุมให้ปลอดสารพิษ ในธรรมชาติมีจิ้งหรีดให้บริโภคได้ไม่มากนัก

บางฤดูมีมาก บางฤดูแทบจะหาไม่ได้เลยเช่น ฤดูหนาว เนื่องจากจิ้งหรีดขยายพันธุ์ได้ช้า หากมีการจัดการที่ดีจะสามารถผลิตจิ้งหรีดไว้บริโภคหรือสำหรับจำหน่ายได้ตลอดปี

ประโยชน์ของจิ้งหรีด

เนื่องจากจิ้งหรีดมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของคนและสัตว์ต่าง ๆ มากมาย อาทิ เป็นโปรตีน
ที่ย่อยง่าย จึงช่วยเสริมกล้ามเนื้อได้ดี มีแคลเซียมช่วยเสริมกระดูก น้ำมันช่วยบำรุงขน ไม่มีโคเรสเตอรอลและไขมันส่วนเกิน สารไคตินช่วยบำรุงเล็บของคน ขนของสัตว์ปีกและเปลือกของกุ้ง หอย ปู เป็นต้น ดังนั้นการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดจึงเกิดประโยชน์ได้ในหลายลักษณะดังนี้

1. เพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์โดยตรง

2. เพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้ครอบครัว

3. เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ

4. เพื่อการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร หรือเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์

5. เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนผสมของอาหารสัตว์

6. เพื่อความเพลิดเพลิน

7. เพื่อใช้ในการกีฬา

8. เพื่อลดการใช้สารเคมี

9. เพื่อลดหรือกกำจัดวัชพืช และเป็นการสร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือทิ้ง

10. เพื่อหมักทำเป็นปุ๋ยน้ำ

11. เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม

ชีววิทยาของจิ้งหรีด

1. รูปร่างลักษณะของจิ้งหรีด

จิ้งหรีดเป็นแมลงที่รูปร่างภายนอกเป็นปล้อง และห่อหุ้มร่างกายด้วยเปลือก (exoskeleton) ที่แข็งแรง ทำหน้าที่ป้องกันอันตรายจากภายนอก ลำตัวประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนอก และ ส่วนท้อง ซึ่งแต่ละส่วนประกอบด้วยส่วนประกอบย่อย ๆ ดังนี้ (ภาพที่ 1)

อก (Thorax)

หัว (Head)

หนวด (Antenna)

ปีก (Wing)

อวัยวะวางไข่ (Ovipositor)

แพนหาง (Cercus)

ฟันกราม (Mandible)

หู (Ear)

ท้อง (Abdomen)

ขาหลัง (Hind leg)

ภาพ ที่ 1 รูปร่างลักษณะของจิ้งหรีด (เพศเมีย)

1.1 หัว (Head) ส่วนหัวของจิ้งหรีดประกอบด้วย ตารวม 2 ตา ปากเป็นแบบกัดกิน หนวดมีความยาวเท่ากับหรือมากกว่าความยาวของลำตัว หนวดเป็นแบบเส้นด้ายลักษณะเป็นปล้อง ๆ และทุกปล้องมีขนาดเกือบเท่ากัน คอเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างหัวกับอก ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเพื่อช่วยให้ส่วนหัวเคลื่อนไหวได้สะดวก

1.2 อก (Thorax) อกมี 3 ปล้อง ประกอบด้วย อกปล้องแรกมีขาคู่หน้า 1 คู่ อกปล้องที่ 2 เป็น ที่ตั้งของขาคู่กลาง 1 คู่ และปีกคู่หน้า จิ้งหรีดเพศผู้ปีกคู่หน้ามีลายหยักศกเป็นลายนก และทำเสียงโดยใช้ ปีกคู่หน้าสีกัน ส่วนเพศเมียปีกมีผิวเรียบมีลายขนมเปียกปูนเล็ก ๆ เรียงอย่างเป็นระเบียบ เพศเมียไม่มีโครงสร้างช่วยในการทำเสียงที่ปีกคู่หน้า จึงไม่สามารถทำเสียงร้องได้ และส่วนอกปล้องที่ 3 เป็นที่ตั้ง ของขาคู่หลังที่แข็งแรงมีโคนขาหลังใหญ่และยาว ช่วยในการกระโดดของจิ้งหรีด มีหนามแหลมคมและแข็งแรง ปีกคู่หลังตั้งอยู่ที่อกปล้องที่ 3 เช่นกัน ซึ่งเวลาหุบจะซ่อนอยู่ใต้ปีกคู่หน้า และยังมีแผ่นแข็งคล้าย รูปอานม้าคลุมด้านบนของอกปล้องแรก

1.3 ท้อง (Abdomen) จิ้งหรีดตัวเต็มวัย มีปล้องท้อง11 ปล้อง โดยปล้องที่ 11 มีขนาดเล็ก มองเห็นยากและซ่อนอยู่กับปล้องที่ 10 ส่วนปลายสุดของปล้องท้องมีแพนหาง 1 คู่ ระหว่างแพนหาง (Cercus) ของจิ้งหรีดตัวเมียมีอวัยวะวางไข่ (Ovipositor) ยื่นยาวออกไป ซึ่งมีลักษณะคล้ายเข็มมองเห็น ชัดเจน (ภาพที่ 2) ซึ่งการมีอวัยวะวางไข่นี้ใช้บ่งบอกว่าเป็นจิ้งหรีดเพศเมียได้เป็นอย่างดี ด้านข้างของปล้องท้องทั้งสองข้างมีรูหายใจปล้องละหนึ่งคู่

อวัยวะวางไข่

ไข่

แพนหาง

ภาพ ที่ 2 อวัยวะวางไข่และแพนหางของจิ้งหรีด

2. ชนิดของจิ้งหรีด

จิ้งหรีดเป็นแมลงที่สามารถพบได้ตามธรรมชาติทั่วโลก มีขนาด รูปร่าง สีสัน แตกต่างกันไป ตามสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ สำหรับในประเทศไทยพบว่ามีจิ้งหรีดอยู่ทั่วไปที่น่าจะนำมาเพาะเลี้ยง เพื่อใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจมีจำนวน 5 ชนิด ดังนี้

2.1 จิ้งโกร่ง (Brown cricket) (ภาพที่ 3) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Brachytrupes portentosus Licht ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละท้องที่ เช่น ภาคกลางเรียก จิ้งโกร่ง จิโปม จิ้งหรีดโกร่ง จิ้งหรีดหัวโต ภาคอีสานเรียก จิล้อ 
จิโปม กิหล่อ ภาคเหนือเรียก จิกุ่ง จัดเป็นจิ้งหรีดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทย ตัวเต็มวัยมีขนาดกว้างประมาณ 
1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร ลำตัวมีสีน้ำตาล อกปล้องแรกมีลักษณะคล้ายปลอกคอแยกออกจากอกปล้องที่ 2 และ 3 อย่างชัดเจน ชอบอาศัยอยู่ในรูลึกโดยการขุดดินสร้างรัง ไม่ชอบการรวมกลุ่ม มีนิสัยดุ มีการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ช้า มีไข่น้อยและวางไข่ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝน

ค

ก

ภาพ ที่ 3 จิ้งโกร่งในระยะต่าง ๆ

2.2 จิ้งหรีดทองดำ (Field cricket: จิ้งหรีดทุ่ง) (ภาพที่ 4) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Gryllus bimaculatus 
De Geer เป็นจิ้งหรีดขนาดกลาง มีชื่อเรียกทั่วไป เช่น จิโหลน หรือ กิโหลน ตัวเต็มวัยมี ขนาดลำตัวกว้างประมาณ 0.6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2.7 เซนติเมตร ที่พบตามธรรมชาติลำตัวมี 3 สี คือ สีดำ สีทอง สีอำพัน มีลักษณะเด่นที่สามารถสังเกตมองเห็นได้อย่างชัดเจนคือ มีจุดสีเหลืองที่โคนปีก คู่แรก ปีกละหนึ่งจุด รวมเป็น 2 จุด (ภาพที่ 4)

ภาพ ที่ 4 จิ้งหรีดทองดำระยะต่าง ๆ

ก

2.3 จิ้งหรีดทองแดง (Gold cricket : จิ้งหรีดทอง, House cricket : จิ้งหรีดบ้าน) (ภาพที่ 5) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Gryllus testaceus Walker เป็นจิ้งหรีดที่มีขนาดกลาง มีชื่อเรียกทั่วไป เช่น จินาย อิเจ๊ก จิ้งหรีดม้า หรือจิ้งหรีดบ้าน ตัวเต็มวัยมีขนาดลำตัวกว้างประมาณ 0.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.0 เซนติเมตร ลำตัวมีสีน้ำตาล โดยเพศผู้จะมีสีน้ำตาลเข้มกว่าเพศเมีย ที่ส่วนหัวเหนือขอบตาด้านบนแต่ละด้านมีแถบสีเหลืองมองดูคล้ายหมวกแก๊ป (ภาพที่ 6) เป็นจิ้งหรีดที่มีความว่องไวและมีสีสันสวยงาม มากกว่าชนิดอื่น

ภาพ ที่ 5 จิ้งหรีดทองแดงระยะต่าง ๆ

ภาพ ที่ 6 ลักษณะสำคัญของจิ้งหรีดทองแดง

2.4 จิ้งหรีดทองแดงลาย (Small gold cricket : จิ้งหรีดทองเล็ก หรือ Ground cricket : จิ้งหรีด ดิน) 
(ภาพที่ 7) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Acheta domestica Linnaeus เป็นจิ้งหรีดขนาดเล็ก มีชื่อเรียกทั่วไป เช่น จิ้งหรีดน้อย จิ้งหรีดทองแดงลาย จิ้งหรีดทองลายเล็ก แมงสะดิ้ง หรือกินาย ตัวเต็มวัยมีขนาด ลำตัวกว้างประมาณ 0.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2.0 เซนติเมตร ลำตัวมีสีน้ำตาลคล้ายกับจิ้งหรีดทองแดงแต่มีขนาดเล็กกว่า ปีกนอกมีลายสีเหลืองอ่อนเป็นทางยาวขนานไปกับความยาวของลำตัว ปีกค่อนข้างสั้น บินไม่ได้ เคลื่อนไหวเชื่องช้านุ่มนวล กินอาหารเก่ง มีอัตราขยายพันธุ์และการเลี้ยงรอดสูงกว่าจิ้งหรีดชนิดอื่น ๆ รสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภค

6

ก

ภาพ ที่ 7 จิ้งหรีดทองแดงลาย

2.5 จิ้งหรีดเล็ก (Small brown cricket : จิ้งหรีดทองน้ำตาลลาย) (ภาพที่ 8) เป็นจิ้งหรีดขนาดเล็กมีชื่อเรียกทั่วไป เช่น จิ้งหรีดผี ไอ้แอ๊ด หรือจิลอน้อย ภาษาอีสานเรียกว่า "จิล้อบักแอ๊ด" ตัวเต็มวัยมีขนาดลำตัวกว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร มีรูปร่างเรียวบาง ปีกยาวกว่าลำตัว กระโดด ได้ไกลมาก ตกใจง่าย ชอบหลบซ่อน ร้องเสียงดัง

ภาพ ที่ 8 จิ้งหรีดเล็ก

3. วงจรชีวิตของจิ้งหรีด

จิ้งหรีดมีการเจริญเติบโต แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ (ภาพที่ 9)

3.1 ระยะไข่ ไข่จิ้งหรีดโดยทั่วไปมีสีเหลืองอ่อน ๆ หรือขาวครีม ลักษณะยาวเรียวคล้ายเมล็ดข้าวสาร ความยาวประมาณ 1.5 - 2 มิลลิเมตร โดยจิ้งหรีดเพศเมียจะใช้อวัยวะวางไข่ซึ่งยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร แทงลงไปในดิน และวางไข่เป็นกลุ่มในดิน โดยการวางไข่รุ่นละ 200-350 ฟอง ห่างกันรุ่นละประมาณ 10-15 วัน แล้วแต่ชนิดของจิ้งหรีด จิ้งหรีดเพศเมียวางไข่ได้ตัวละ 4 รุ่น ไข่จิ้งหรีดทองดำใช้เวลาฟักเป็นตัวอ่อนประมาณ 7 วัน จิ้งหรีดทองแดงใช้เวลาประมาณ 9 วัน ส่วนไข่จิ้งหรีดชนิดทองแดงลาย ประมาณ 11 วัน ถ้าหากอุณหภูมิสูง เช่น ฤดูร้อนไข่จิ้งหรีดจะฟักออกเป็นตัวอ่อนได้เร็วขึ้น ถ้าช่วงฤดูหนาว
อาจใช้เวลามากกว่า 25 วัน จึงจะฟักออกเป็นตัวอ่อน

3.2 ระยะตัวอ่อน ไข่เมื่อฟักออกมาเป็นตัวอ่อนจะมีลักษณะคล้ายมด มีอวัยวะภายนอกครบเหมือนจิ้งหรีดตัวเต็มวัยแต่ยังไม่มีปีก ลูกจิ้งหรีดเกิดใหม่ยังไม่กินอาหารแต่จะเดินหากินน้ำ จึงจ้าเป็นต้องให้น้ำกับจิ้งหรีดแรกเกิด หลังจากฟักออกจากไข่ประมาณ 2-3 วัน จิ้งหรีดจึงจะหากินอาหาร และ เจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยการลอกคราบ หลังจากลอกคราบครั้งที่ 6 จิ้งหรีดจะเริ่มมีติ่งปีกเล็ก ๆ ยื่นออกจากด้านบนของส่วนอกเหมือนใส่เสื้อกั๊ก และเมื่อลอกคราบครั้งที่ 7 จะมีติ่งปีกยาวขึ้น เรียกว่า กั๊กใหญ่ จิ้งหรีดมีการลอกคราบ 8 ครั้ง จึงจะเป็นตัวเต็มวัย ระยะตัวอ่อนของจิ้งหรีดทองแดงลายใช้เวลาประมาณ 35-40 วัน จิ้งหรีดทองดำ ประมาณ 40-45 วัน และ จิ้งหรีดทองแดงใช้ระยะเวลาประมาณ 45-50 วัน

ไข่

ลอกคราบครั้งที่ 8

ตัวเต็มวัย

ไข่

ระยะใส่เสื้อกั๊ก

ตัวอ่อนแรกฟัก

ลอกคราบ

ภาพ ที่ 9 วงจรชีวิตจิ้งหรีด

3.3 ระยะตัวเต็มวัย เป็นระยะที่จิ้งหรีดมีอวัยวะครบทั้งเพศผู้และเพศเมีย จิ้งหรีดเพศผู้มีปีกคู่ หน้าย่น และมีอวัยวะที่ทำให้เกิดเสียงเพื่อการสื่อสาร เพศเมียมีปีกคู่หน้าเรียบ (ภาพที่ 10) และมีอวัยวะวางไข่ยาวแหลมยื่นออกมาจากส่วนปลายของท้อง อายุตัวเต็มวัยของจิ้งหรีดทองดำประมาณ 50 วัน จิ้งหรีดทองแดงประมาณ 60 วัน และจิ้งหรีดทองแดงลายประมาณ 60 วัน

ภาพ ที่ 10 ลักษณะตัวเต็มวัยของจิ้งหรีด

การผสมพันธุ์และการวางไข่ของจิ้งหรีด

การผสมพันธุ์ หลังจากตัวเมียลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยประมาณ 3-4 วัน จะเริ่มผสมพันธุ์ โดยตัวผู้จะเริ่มส่งเสียงร้องเรียกตัวเมีย ในตอนแรกจะส่งเสียงร้องดัง กริก...กริก...กริก...กริก...ยาว ๆ โดยการถอยหลังหรือวนรอบจิ้งหรีดตัวเมีย ส่วนจิ้งหรีดตัวเมียเมื่อได้รับเสียงร้องดึงดูดจากตัวผู้และพร้อมผสมพันธุ์ ก็จะเดินเข้าหาตัวผู้ โดยจะขึ้นคร่อมตัวผู้เพื่อทำการผสมพันธุ์ (ภาพที่ 11) ด้วยการใช้อวัยวะเพศผู้แทงไปที่อวัยวะเพศเมีย แล้วปล่อยถุงน้ำเชื้อที่มีลักษณะปลายเป็นลูกศรออกไปติดที่อวัยวะเพศเมีย การผสมพันธุ์ใช้เวลา 10-15 นาที อีกประมาณ 10-14 นาที ถุงน้ำเชื้อที่ติดอยู่ที่อวัยวะเพศเมียจะฝ่อลง หลังจากนั้น ตัวเมียจะเขี่ยถุงน้ำเชื้อทิ้งไป

ภาพ ที่ 11 การผสมพันธุ์ของจิ้งหรีด

การวางไข่ จิ้งหรีดเพศเมียหลังจากผสมพันธุ์แล้ว 3-4 วัน จะเริ่มวางไข่โดยใช้อวัยวะวางไข่ที่ยาวแหลมคล้ายเข็ม ที่อยู่ส่วนท้ายของลำตัว แทงลงในดินที่มีความชื้นพอประมาณ ซึ่งจะแทงลึกลงไปประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร โดยทั่วไปจิ้งหรีด
จะวางไข่เป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละประมาณ 3-8 ฟอง (ภาพที่ 12) ไข่จิ้งหรีดมีสีเหลืองอ่อน ๆ หรือขาวครีม ลักษณะเรียวยาวคล้ายเม็ดข้าวสาร มีอัตราการฟักออกน้อยในช่วง 1-3 วันแรกของการวางไข่ เนื่องจากส่วนใหญ่มีการวางไข่ไว้ก่อนแล้วจากจิ้งหรีดเพศ เมียที่ยังไม่ได้รับการผสมพันธุ์ การวางไข่ของจิ้งหรีดในช่วงแรก ๆ มีน้อยแต่จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ และมีการวางไข่
มากที่สุดในช่วงวันที่ 14-17 นับจากเริ่มวางไข่ จากนั้นจะลดลงเรื่อย ๆ จิ้งหรีดเพศเมียหนึ่งตัว สามารถวางไข่ได้ตั้งแต่ 
800 - 1,800 ฟอง

ภาพ ที่ 12 ลักษณะการวางไข่ของจิ้งหรีด

การสื่อภาษาของจิ้งหรีด

การทำเสียงของจิ้งหรีดเกิดจากจิ้งหรีดเพศผู้ใช้ปีกคู่หน้าถูกันหรือสีกัน (ภาพที่ 13)โดยเพศผู้ปีกขวาจะทับปีกซ้าย ส่วนเพศเมียปีกซ้ายจะทับปีกขวา เวลาร้องจะยกปีกคู่หน้าขึ้นและใช้ขอบด้านล่างของโคนปีกซ้าย (สะแครปเปอร์, scraper) สีกับฟันซี่เล็ก ๆ ที่เรียงกันเป็นแถวลักษณะคล้ายตะไบ (ไฟล์, file) ที่โคนด้านในของปีกขวาพร้อม ๆ กับการโยกตัว 
เสียงร้องจะบ่งบอกถึงพฤติกรรมของจิ้งหรีดในขณะนั้น เช่น

1. เสียง กริก...กริก...กริก...กริก...นาน ๆ แสดงถึงพฤติกรรมอยู่โดดเดี่ยว ต้องการหาคู่ หรือหลงทาง

2. เสียง กริก...กริก...กริก...กริก...เบา ๆ และถี่ ๆ ติดต่อกัน แสดงถึงพฤติกรรมที่ ต้องการผสมพันธุ์

3. เสียง กริก...กริก...กริก...กริก...ยาว ๆ ดัง ๆ 2-3 ครั้ง แสดงถึงพฤติกรรมว่าโกรธจัด หรือต่อสู้กัน โดยการต่อสู้อาจเป็นการต่อสู้ระหว่างจิ้งหรีดเพศผู้ด้วยกัน หรือระหว่างเพศผู้กับเพศเมีย เมื่อจิ้งหรีดเพศเมียไม่ยอมรับการผสมพันธุ์

4. เสียง กริก...กริก...กริก...กริก...ลากเสียงยาว ๆ แสดงถึงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงอาณาเขต หาที่อยู่อาศัยได้แล้ว

ภาพ ที่ 13 อวัยวะท้าเสียงของจิ้งหรีดเพศผู้

การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด

สถานที่เลี้ยงและโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีด

สถานที่เลี้ยงจิ้งหรีด บริเวณที่จัดตั้งโรงเรือนควรเป็นที่เนินหรือที่ดอน เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง มีพื้นที่กว้างเพียงพอ อากาศมีการระบายและถ่ายเทได้ดี มีแสงแดดอ่อน ๆ ส่องถึง อีกทั้งสามารถป้องกันฝนได้ ไม่ควรเป็นแหล่งของโรคระบาด ปลอดจากแมลงศัตรู เช่น มด ไร เป็นต้น สิ่งสำคัญที่ควรตระหนักถึงเสมอคือ ต้องเป็นพื้นที่ห่างไกลจากการใช้สารเคมี และหากเป็นไปได้ควรเป็นแหล่งที่มีความต้องการ บริโภคจิ้งหรีดสูง เพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนที่ปลอดภัยและนำไปสู่การผลิตใน
เชิงพาณิชย์ได้ง่าย

โรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีด โดยทั่วไปรูปแบบของโรงเรือนที่ใช้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดนั้นไม่มีรูปแบบเฉพาะ ส่วนใหญ่จะเป็นการดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยู่ อาทิ บริเวณบ้าน ใต้ถุนบ้าน ชายคาบ้าน โรงรถ คอก สัตว์ หรืออาจเป็นการสร้างโรงเรือนสำหรับการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดขึ้นมาโดยเฉพาะก็ได้ การสร้างโรงเรือน สำหรับการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อจำหน่ายนั้น สำหรับผู้เลี้ยงรายใหม่ที่ต้องการเลี้ยงจิ้งหรีดในเชิงการค้า ซึ่งมีทั้งพื้นที่และเงินลงทุนนั้น มีข้อควรคำนึงคือ วัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างโรงเรือนควรมีความทนทาน และมีราคาไม่แพงนัก สามารถลดและระบายความร้อนจากแสงแดด และป้องกันฝนได้ดี รูปแบบของโรงเรือน มี 3 แบบ ได้แก่

1. โรงเรือนแบบเพิงหมาแหงน โรงเรือนแบบนี้ปกติมีความกว้าง 2.5 เมตร ยาว 8.5 เมตร หรือ ความยาว
ตามขนาดของพื้นที่ ตัวโรงเรือนประกอบด้วยเสาไม้หรือปูน 8 เสา ตั้งเรียงกัน 2 แถว ห่างกัน เสาละ 2.5 เมตร ความสูง
ของหลังคาควรมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เพื่อให้สามารถระบายอากาศได้ดี พื้นบ่อควรยกสูงกว่าระดับดิน
เดิม 10-30 เซนติเมตร โดยมีการอัดดินให้แน่นหรือทำเป็นพื้นคอนกรีตให้มีความหนา 5 เซนติเมตร ซึ่งสามารถวางบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดแบบบ่อซีเมนต์ได้ 15 บ่อ

2. โรงเรือนแบบเพิงหมาแหงนกลาย โรงเรือนแบบนี้มีลักษณะคล้ายเพิงหมาแหงนแต่เพิ่มจั่วเข้าไปด้านหน้า 
ซึ่งเหมาะสำหรับโรงเรือนที่ตั้งขวางทิศทางของแสงอาทิตย์ สามารถลดความร้อนหรือ ป้องกันฝนสาดได้ดีกว่าแบบเพิง
หมาแหงน โรงเรือนรูปแบบนี้มีความกว้าง 3.0 เมตร ยาว 8.5 เมตร หรือยาวตามขนาดของพื้นที่ ตัวโรงเรือนประกอบด้วยเสาไม้หรือปูน 8 เสาตั้งเรียงกัน 2 แถว ห่างกันเสาละ 2.5 เมตร ความสูงของหลังคาควรมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 
1.5 เมตร โดยด้านหน้ามีความสูง 1.8-2.0 เมตร เพื่อให้สามารถถ่ายเทอากาศได้ดี ทั้งนี้อาจทำพื้นด้วยการอัดดินให้แน่นหรือทำเป็นพื้นคอนกรีตให้มีความหนา 5 เซนติเมตร ซึ่งโรงเรือนแบบนี้สามารถวางบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดชนิดบ่อซีเมนต์ได้ 30 บ่อ

3. โรงเรือนแบบหน้าจั่ว เป็นโรงเรือนแบบที่สามารถลดความร้อนจากแสงอาทิตย์และป้องกัน ฝนสาดได้รอบด้าน โรงเรือนแบบนี้มีความกว้าง 5.0 เมตร ยาว 8.5 - 16.5 เมตร หรือยาวตามขนาดของพื้นที่ พื้นที่ตัวโรงเรือนประกอบด้วย
เสาไม้หรือปูน 12 เสาตั้งเรียงกัน 3 แถว ห่างกันเสาละ 2.5 เมตร ความสูงของหลังคาควรมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 
1.5 เมตร และด้านหน้ามีความสูง 1.8 - 2.0 เมตร เพื่อให้สามารถถ่ายเทอากาศได้ดี พื้นบ่อควรยกสูงกว่าระดับดินเดิม 
10-30 เซนติเมตร โดยพื้นโรงเรือนมีการอัดดินให้แน่นหรือท้าเป็นพื้นคอนกรีตความหนา 5 เซนติเมตร โรงเรือนแบบนี้สามารถวางบ่อเลี้ยง จิ้งหรีดชนิดบ่อซีเมนต์ได้ 60 บ่อ

วัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงจิ้งหรีด

1. ภาชนะ/บ่อเลี้ยงจิ้งหรีด วัสดุที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นที่เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดนั้นมีได้หลายชนิดมาก เช่น ถัง ปี๊บ กะละมังปากกว้าง โอ่งปากกว้าง กล่องกระดาษใหญ่ หรือกล่องเลี้ยงที่ทำขึ้นมา เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยงโดยเฉพาะ ซึ่งมีข้อควรคำนึงถึงคือ ราคาไม่สูง มีความคงทน ประหยัด เนื้อที่ สามารถป้องกันกำจัดโรคและศัตรูจิ้งหรีด
ได้ง่าย ง่ายในการจัดการ ซึ่งมีตัวอย่างบ่อเลี้ยงแบบต่าง ๆ ดังนี้

1.1 บ่อซีเมนต์ โดยทั่วไปใช้บ่อซีเมนต์ทรงกระบอก ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร และสูง 
50 เซนติเมตร โดยมีพื้นบ่อซีเมนต์ด้านล่างหรือไม่มีก็ได้ สามารถวางได้ทั้งบนพื้นดินหรือบนพื้นซีเมนต์ การติดตั้งบ่อเลี้ยงทำได้ง่ายด้วยการปรับพื้นดินในโรงเรือนให้เรียบ แล้วนำบ่อไปวางเรียงกันเป็นแถว ซึ่งมีระยะห่างระหว่างบ่อประมาณ 
15-20 เซนติเมตร โดยวางเป็นแถวคู่มีช่องว่าง สำหรับเดินประมาณ 40-45 เซนติเมตร ในกรณีที่พื้นบ่อซีเมนต์ไม่มี ให้เทปูนซีเมนต์รองพื้นภายในวงบ่อ ซีเมนต์หนาประมาณ 1-2 เซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้มดขุดรูทางด้านล่างเพื่อเข้ามาทำลายจิ้งหรีด หากพื้นโรงเรือนเป็นพื้นซีเมนต์อยู่แล้ว จะทำให้การติดตั้งทำได้ง่ายเพียงใช้ปูนซีเมนต์อุดเชื่อมระหว่างพื้นกับขอบบ่อด้านในเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีการประยุกต์ใช้บ่อซีเมนต์รูปทรงสี่เหลี่ยม (ภาพที่ 14) ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณจิ้งหรีดที่ต้องการและพื้นที่ที่มีอยู่โดยเฉพาะต้องตระหนักถึงความสะดวกในการจัดการ อีกทั้งป้องกันแสงแดดและฝนสาดได้

ภาพ ที่ 14 การเลี้ยงจิ้งหรีดในบ่อซีเมนต์

ภาพ ที่ 15 การเลี้ยงจิ้งหรีดในกะละมังปากกว้าง

1.3 กล่องเลี้ยง (ภาพที่ 16) เป็นกล่องที่ทำขึ้นมาเลี้ยงจิ้งหรีดโดยเฉพาะ ตัวกล่องสามารถทำได้จากวัสดุ
หลายชนิด เช่น ไม้อัด สังกะสีแผ่นเรียบ กระเบื้องแผ่นเรียบ ฟิวเจอร์บอร์ด หรือไม้ฝา พื้น ด้านล่างของกล่องปิดสนิทไม่ให้มีรอยรั่ว ซึ่งพื้นกล่องทำจากวัสดุเช่นเดียวกับตัวกล่อง ความสูงของ กล่อง 80 เซนติเมตร ขนาด 80 x 100 - 250 เซนติเมตร หรือยาวตามขนาดของห้อง โครงกล่องด้านนอก ท้าด้วยไม้หรือเหล็กที่แข็งแรง มีขาตั้งสูงจากพื้น 30-40 เซนติเมตร เพื่อสะดวกในการจัดการและการ ป้องกันศัตรูจิ้งหรีด กล่องเลี้ยงแบบนี้มักมีราคาแพงกว่าแบบอื่น ๆ แต่สามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้จำนวนมากกว่า

1.2 กะละมังปากกว้าง ควรเป็นกะละมังที่มีขนาดใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 80 เซนติเมตร สูง 40-50 เซนติเมตร (ภาพที่ 15) การใช้กะละมังเลี้ยงเป็นการประหยัดพื้นที่สามารถเลี้ยงทั้งภายในบ้าน ในห้องต่าง ๆ บ่อเลี้ยงแบบกะละมังมีน้ำหนักเบาสามารถนำไปวางซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ได้สะดวก หรือจะทำขาตั้งเป็นชั้น 2-4 ชั้น แล้วนำกะละมังเลี้ยงจิ้งหรีดขึ้นวางตามชั้นดังกล่าว

ภาพ ที่ 16 การเลี้ยงจิ้งหรีดในกล่อง

2. เทปกาว โดยการใช้เทปกาวชนิดผิวนอกลื่น ขนาดกว้าง 1.5-2 นิ้ว เพื่อใช้สำหรับติดรอบขอบบนด้านในของบ่อเลี้ยง โดยให้ขอบด้านบนของเทปกาวต่ำกว่าขอบบ่อประมาณ 5 เซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้จิ้งหรีดหนีออกจากบ่อเลี้ยง

3. ตาข่ายพลาสติกไนล่อน ใช้ตาข่ายไนล่อนเขียวขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร ยาวมากกว่าขนาดของบ่อเลี้ยงหรือกล่องเลี้ยงประมาณ 30-40 เซนติเมตร เพื่อใช้คลุมปากบ่อด้านบน สำหรับป้องกันไม่ให้ศัตรูเช่น นก จิ้งเหลน หนู ลงมา
กัดกินหรือทำลายจิ้งหรีด

4. ยางรัดขอบบ่อ ในกรณีที่บ่อเลี้ยงเป็นบ่อซีเมนต์ นิยมใช้ยางในรถจักรยานยนต์มาตัดเฉพาะ ด้านยาวตามวงรอบของยางให้มีความกว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร เพื่อให้ได้ยางรัดที่มีลักษณะเป็นวงกลม ใช้สำหรับรัดตาข่ายพลาสติกไนล่อนกับขอบบ่อทางด้านนอก เพื่อป้องกันศัตรูเข้าทำลายจิ้งหรีด และป้องกันไม่ให้จิ้งหรีดหนีออกจากบ่อ

5. วัสดุหลบซ่อน ที่เหมาะสมที่สุดได้แก่ แผงวางไข่ไก่ชนิดที่ทำจากกระดาษ สำหรับให้จิ้งหรีดหลบซ่อนตัวในเวลากลางวัน บ่อเลี้ยงที่เป็นบ่อซีเมนต์จะใช้แผงไข่ประมาณ 6-8 แผง ถ้าเป็นแบบกล่องเลี้ยงจำนวนวัสดุหลบซ่อนที่ใช้ขึ้นอยู่กับปริมาณจิ้งหรีดภายในกล่อง การวางวัสดุหลบซ่อนควรวางซ้อนเอียงประมาณ 70-75 องศา

6. ที่ให้น้า ปัจจุบันรูปแบบการให้น้ำที่นิยมใช้มากที่สุดคือ ขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่มที่มีขายทั่วไป โดยมีการเจาะหรือปาดรู จำนวน 1-2  รู แล้วนำผ้ายืดหรือผ้าชนิดที่ซับน้ำได้ดี สะอาด และทำความสะอาดได้ง่าย ขนาดพอเหมาะนำมาพันเป็นเกลียวได้จะยิ่งดี ซึ่งใช้ในลักษณะของไส้ตะเกียง โดยเอาปลายใส่ลงไปในรูของขวดน้ำให้พอดี ทั้งนี้จะต้องใช้ชายผ้ายาวพอและให้จุ่มอยู่ในน้ำได้ตลอดเวลา เพื่อให้ผ้าดูดซับน้ำขึ้นมาสำหรับให้จิ้งหรีดกิน

7. ที่ให้อาหาร ภาชนะใส่อาหารนั้นมีหลายแบบ เช่น ถาดพลาสติกขนาดต่าง ๆ จานอาหารชนิด ผิวหยาบ กระบอกไม้ไผ่ กระป๋องน้ำมันเครื่องผ่าครึ่ง หรือกระดาษที่ใช้ทั่ว ๆ ไป

8. วัสดุรองพื้นบ่อเพาะเลี้ยง วัสดุที่นิยมใช้ คือ แกลบดิบเพื่อใช้ในการรองพื้นบ่อ ถ้าเป็นแกลบใหม่จะเหมาะสมมาก หากเป็นแกลบเก่าควรนำมาตากแดด เพื่อฆ่าเชื้อโรคและแมลงต่าง ๆ ที่อยู่ในแกลบ หลังจากนั้นจึงนำแกลบมาปูเกลี่ยให้เรียบในบ่อเลี้ยง และให้มีความหนาประมาณ 3-5 เซนติเมตร

9. ภาชนะวางไข่ ภาชนะที่นิยมนำมาใช้มีหลายแบบ เช่น ขันพลาสติก แกลลอนน้ำมันเครื่อง ขนาดใหญ่ กล่องโฟม ถุงพลาสติก ทั้งนี้สามารถเลือกใช้ภาชนะต่าง ๆ ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของบ่อ

10. แกลบดำ หมายถึง แกลบเผาตามโรงสีข้าวทั่วไปหรือแกลบเผาจากโรงงานอิฐ เป็นวัสดุที่นิยม นำมาใช้เป็นวัสดุในการวางไข่ ซึ่งอาจมีการนำมาผสมกับดินด้วยก็ได้

11. ดิน ที่ใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุวางไข่ ควรเลือกชนิดที่เป็นดินทรายหรือดินร่วนปนทราย หากมีอินทรียวัตถุปะปนด้วยยิ่งดี ปัจจุบันผู้เลี้ยงจิ้งหรีดนิยมใช้ดินผสมสำหรับปลูกต้นไม้มาใช้เป็นวัสดุวางไข่

12. แผ่นพลาสติกใส โดยใช้แผ่นพลาสติกใสอย่างบางเพื่อคลุมกันฝน หรือใช้พลาสติกที่มีขนาดใหญ่สำหรับคลุม
บ่อเลี้ยงจิ้งหรีดให้มีความอบอุ่นในช่วงฤดูหนาว

13. อาหารจิ้งหรีด ในการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า อาหารจิ้งหรีดที่เหมาะสม แบ่งได้ดังนี้

13.1 อาหารหลัก อาหารไก่เล็กจัดเป็นอาหารที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากราคาไม่แพงมากนักและ
หาซื้อได้ทั่วไป

13.2 อาหารเสริม วัชพืช ผัก หรือพืชไร่ทั่วไปที่มีใบอ่อนนุ่ม เช่น ใบหม่อน กล้วย แค ผักบุ้ง ผักสด ผักกาด ผักตบชวา หญ้าแห้วหมู ฟักทอง สามารถน้ามาใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับเพาะเลี้ยง จิ้งหรีดได้ ท้าให้จิ้งหรีดมีความกระฉับกระเฉง ตัวโต แข็งแรง และวางไข่ได้มาก

14. น้ำ ใช้น้ำประปาหรือน้ำสะอาดที่ไม่มีสารเคมีเจือปน บรรจุลงในภาชนะสำหรับให้น้ำแก่จิ้งหรีด โดยบรรจุให้พอเพียงต่อปริมาณของจิ้งหรีดในแต่ละบ่อเพาะเลี้ยง

การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงลาย

การคัดเลือกพันธุ์

1. การเริ่มต้นเลี้ยงด้วยการเพาะพันธุ์จากไข่จิ้งหรีด เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากในกลุ่มผู้เลี้ยงในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่าย เห็นผลรวดเร็วกว่าการเลี้ยงด้วยวิธีอื่น สามารถเลี้ยงได้ในปริมาณมากตามที่ต้องการ และราคาไข่จิ้งหรีดไม่แพงมากนัก เริ่มจากการซื้อไข่จิ้งหรีดจากแหล่งหรือ ฟาร์มที่เชื่อถือได้ หรือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดโดยเฉพาะ เพื่อนำมาทำการเพาะเลี้ยง

2. การเริ่มต้นการเลี้ยงด้วยจิ้งหรีดตัวเต็มวัยหรือจิ้งหรีดพ่อแม่พันธุ์ เป็นวิธีการที่เหมาะสำหรับผู้ ที่มีเงินทุนในการเริ่มต้นน้อย หรือไม่สามารถเตรียมบ่อเลี้ยงและวัสดุในการเลี้ยงจิ้งหรีดได้ทันในเวลาอันรวดเร็ว

3. การเริ่มต้นเลี้ยงด้วยจิ้งหรีดตัวอ่อนวัยต่าง ๆ การเริ่มเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยวิธีนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจาก
มีความยุ่งยาก ลูกจิ้งหรีดมีความอ่อนแอ หากขนส่งระยะทางไกล ๆ หรือได้รับการกระทบกระเทือนจิ้งหรีดมักจะตาย
ได้ง่าย จึงเหมาะสำหรับการย้ายจิ้งหรีดภายในฟาร์ม มักใช้ในกรณีที่จิ้งหรีดในบ่อเลี้ยงหนาแน่นเกินไป ผู้เลี้ยงมีความจำเป็นต้องแยกบ่อเลี้ยง เพื่อให้จำนวนจิ้งหรีดภายในบ่อมีปริมาณเหมาะสมกับพื้นที่บ่อเลี้ยง

การจัดการภายนอกบ่อเลี้ยง

1. การเตรียมโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีด ประกอบด้วย

1.1 การทำความสะอาดพื้นที่โรงเรือนทั้งที่เป็นพื้นคอนกรีตหรือพื้นดิน

1.2 การทำความสะอาดด้านบนของโรงเรือน โดยเฉพาะหลังคาโรงเรือนเพื่อป้องกันกำจัด หยากไย่ จิ้งจก งู ที่จะเข้ามาทำลายจิ้งหรีด

1.3 การล้อมรอบบริเวณโรงเรือน เพื่อป้องกันศัตรูจิ้งหรีดจำพวก นก หนู และสัตว์เลี้ยงอื่นเข้ามาทำลายจิ้งหรีด

1.4 การป้องกันมดหรือแมลงศัตรู เพื่อป้องกันแมลงศัตรูไม่ให้เข้ามาทำลายหรือแย่งน้ำแย่งอาหารจิ้งหรีด โดยใช้ชอล์กกันมดหรือทำร่องน้ำโดยรอบโรงเรือน หากเป็นการเลี้ยงแบบกล่อง ที่ขาตั้งกล่องเลี้ยงควรใช้ขวดน้ำพลาสติกตัดให้เหลือครึ่งขวด นำไปสวมไว้ที่ขาตั้งทุกขา เติมน้ำหรือน้ำมันเครื่องเก่า เพื่อป้องกันไม่ให้มดเข้าไปทำลายจิ้งหรีด

การจัดการภายในบ่อเลี้ยง

1. การติดเทปกาว หลังจากวางบ่อหรือติดตั้งบ่อเลี้ยงเสร็จแล้ว ต้องทำการติดเทปกาวชนิดผิว ด้านนอกลื่น ขนาดกว้าง 1.5 - 2.0 นิ้ว ที่บริเวณด้านบนของขอบบ่อโดยรอบให้แนบสนิท โดยให้ขอบบน ของเทปกาวต่ำกว่าขอบบ่อประมาณ 5 เซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้จิ้งหรีดหนีออกจากบ่อ ขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันศัตรูจิ้งหรีดเข้าสู่บ่อเลี้ยง

2. การรองพื้นบ่อเลี้ยง ใช้แกลบดิบที่สะอาดและแห้งเป็นวัสดุหลักในการรองพื้น โดยการนำแกลบดิบลงบ่อเลี้ยงแล้วเกลี่ยให้เรียบ ความหนาของแกลบประมาณ 3-5 เซนติเมตร เพื่อให้แกลบสามารถซับความชื้นจากสิ่งขับถ่ายของจิ้งหรีดได้พอดี ทำให้บ่อไม่แฉะชื้น ซึ่งจะเป็นบ่อเกิดของก๊าซพิษ เชื้อโรค หรือไรศัตรูจิ้งหรีด อันจะทำให้จิ้งหรีดเจริญเติบโตช้าหรือตายในที่สุด

3. การวางที่ให้น้ำ โดยทั่วไปภาชนะบรรจุน้ำที่นิยมใช้คือ ขวดพลาสติก ด้วยการนำไปวางไว้ใน บ่อเลี้ยงในแนวนอน โดยฝังไว้ในแกลบหรือวัสดุรองพื้นบ่อลึกประมาณ 2/3 หรือ 3/4ของขวด ให้ด้านที่มีผ้าโผล่อยู่ด้านบนเพื่อให้น้ำจากขวดซึมออกมาด้านนอกผ่านทางผ้าสำหรับให้จิ้งหรีดมาดูดกินน้ำ โดยต้องระวังไม่ให้น้ำเปรอะเปื้อนออกมา 
สู่แกลบหรือวัสดุรองพื้นบ่อเลี้ยง

4. การวางที่ให้อาหาร โดยทั่วไปถาดอาหารหรือที่ให้อาหาร ให้นำไปวางลงในบ่อเลี้ยง ประมาณ 1-3 ถาด หรือมากกว่าหากจิ้งหรีดในบ่อเลี้ยงหนาแน่น หรืออาจวางถาดอาหารบนวัสดุหลบซ่อนก็ได้ ในกรณีการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยการเพาะจากไข่ ควรเริ่มให้อาหารเมื่อจิ้งหรีดฟักเป็นตัวแล้ว 2-3 วัน การให้อาหารจิ้งหรีดควรวางเป็นกอง ๆ ในถาด ไม่ควรเกลี่ยอาหารเพราะจะทำให้จิ้งหรีดขับถ่ายลงในอาหาร การให้อาหารจิ้งหรีดควรให้แต่พอดีที่จิ้งหรีดสามารถกินได้หมดภายในแต่ละวัน

5. การวางวัสดุหลบซ่อน นิยมใช้แผงไข่ที่ท้าด้วยกระดาษ ถ้าเป็นบ่อเลี้ยงที่เป็นบ่อ (ท่อ) ซีเมนต์ จะใช้แผงไข่ประมาณ 6-8 แผง ถ้าเป็นแบบกล่องเลี้ยงควรใช้ประมาณ 15-20 แผง ขึ้นอยู่กับปริมาณของจิ้งหรีด ในการวางควรวางซ้อนกันเผยอแผงไข่ให้ห่างกันเล็กน้อยพอให้จิ้งหรีดมุดเข้าไปหลบซ่อนได้ โดยวางแผงไข่ให้เอียงประมาณ 70-75 องศา โดยพิงด้านบนไว้กับขอบบ่อเลี้ยง บ่อละ 1-2 จุด หากเป็นแบบกล่องเลี้ยงควรวางกล่องละ 3-4 จุดขึ้นอยู่กับปริมาณของจิ้งหรีด

6. วัสดุวางไข่ หลังจากจิ้งหรีดเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วประมาณ 3-4 วัน จะเริ่มผสมพันธุ์ จากนั้นประมาณ 3-4 วันจะเริ่มวางไข่ โดยมีข้อสังเกตคือ จิ้งหรีดจะเริ่มส่งเสียงร้องมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อจิ้งหรีดในบ่อร้องประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ จึงนำวัสดุวางไข่หรือขันไข่ไปวางไว้ในบ่อเพื่อให้จิ้งหรีดวางไข่ สำหรับจำนวนขันไข่นั้นขึ้นอยู่กับปริมาณจิ้งหรีดภายในบ่อ ปกติใช้ประมาณ 3 ขัน สำหรับการวางไข่ในรุ่นแรก ใช้ระยะเวลาวางประมาณ 2 วัน 2 คืน หลังจากนั้นจะวางขันไข่รุ่นที่ 2-5 ซึ่งใช้ระยะเวลาวางขัน ไข่ประมาณ 1 วัน 1 คืน โดยใช้ขันวางไข่รุ่นละ 4-5 ขัน

7. การคลุมบ่อ หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนทุกอย่างภายในบ่อเลี้ยงแล้ว หากเป็นบ่อแบบท่อซีเมนต์ให้ทำการคลุมปากบ่อเลี้ยงโดยใช้ตาข่ายพลาสติกไนล่อนหรือมุ้งเขียวที่มีขนาดความกว้าง 120 เซนติเมตร และยาว 120-130 เซนติเมตร คลุมปากบ่อด้านบนแล้วรัดให้แน่นด้วยยางรัดขอบบ่อ เพื่อป้องกันศัตรูจิ้งหรีดบุกรุกเข้ามาทำลาย

การฟักไข่จิ้งหรีด

หลังจากจิ้งหรีดวางไข่แล้ว ให้นำไข่จิ้งหรีด (ขันไข่หรือภาชนะที่ให้จิ้งหรีดวางไข่) (ภาพที่ 17) วางลงในบ่อเลี้ยง หากเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์จะวางขันไข่บ่อละ 2-4 ขัน หากเลี้ยงเพื่อจำหน่าย จะเพิ่มจำนวนเป็น 4-6 ขัน เพื่อให้ได้จิ้งหรีดจำนวนมาก โดยต้องคอยสังเกตความชื้นของวัสดุภายในขันไข่ หากพบว่าแห้งมาก ให้พ่นน้ำเป็นฝอยบาง ๆ ที่ผิววัสดุวางไข่พอประมาณเพื่อเพิ่มความชื้น ทั้งนี้จะต้องไม่แฉะ หลังจากนั้นประมาณ 11 วัน ตัวอ่อนจะเริ่มฟักออกมา สำหรับช่วงที่มีอุณหภูมิสูงเช่นในช่วงฤดูร้อนการฟักออกเป็นตัวอ่อนจะใช้เวลาประมาณ 9 วัน ส่วนในฤดูหนาวหรือในช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำอาจใช้เวลา ประมาณ 25-30 วัน หรืออาจนานกว่า

ภาพ ที่ 18 การให้น้ำจิ้งหรีด

การให้อาหารและน้าจิ้งหรีด

1. การให้อาหาร

1.1 อาหารหลัก อาหารที่นิยมใช้ในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดคือ อาหารไก่เล็ก สำหรับการให้อาหารลูกจิ้งหรีด
ในช่วงแรก ๆ หลังจากฟักออกมา เนื่องจากมีขนาดตัวเล็กมากจึงควรบดอาหารให้ละเอียดวางเป็นกอง ๆ เพื่อให้ลูกจิ้งหรีดสามารถกินอาหารได้ง่าย และเมื่อจิ้งหรีดเริ่มโตมีขนาดเท่าหัวไม้ขีด จึงไม่จำเป็นต้องบดอาหารให้ละเอียด ระยะนี้จิ้งหรีดจะสามารถกินอาหารไก่เล็กแบบเม็ดปกติได้แล้ว ทั้งนี้จะต้องระมัดระวังไม่ให้จิ้งหรีดขาดอาหาร ซึ่งจะทำให้จิ้งหรีดมีการเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ ลอกคราบยาก ตัวเล็กกว่าปกติและไม่แข็งแรง มีรายงานว่าในการให้อาหารไก่เล็กเพื่อเลี้ยงจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงลายอย่างเดียวในบ่อซีเมนต์ตั้งแต่จิ้งหรีดแรกฟักจนกระทั่งพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยจะใช้อาหาร ประมาณ 2.5 -3 กิโลกรัม จึงจะได้จิ้งหรีดตัวเต็มวัยหนัก 1 กิโลกรัม จากข้อมูลการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าสามารถประหยัดต้นทุนอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงได้ ด้วยการผสมรำละเอียดลงไปในอาหารไก่เล็กได้ โดยใช้อัตราส่วน 1: 1 ทำให้สามารถประหยัดค่าอาหาร แต่ไม่ควรให้สัดส่วนรำละเอียดมากกว่านี้เพราะอาจมีผลทำให้จิ้งหรีดตัวเต็มวัยมีขนาดเล็กว่าปกติ

1.2 อาหารเสริม อาหารประเภทนี้หมายถึง พืชผัก พืชไร่ และวัชพืชต่าง ๆ เช่น ฟักทอง ผักบุ้ง ผักกาด แค 
ใบหม่อน กล้วย หญ้าแห้วหมู และผักตบชวา เป็นต้น

2. การให้น้า

การให้น้ำจิ้งหรีดมีหลายรูปแบบ (ภาพที่ 18) สำหรับการให้น้ำจิ้งหรีดโดยการใช้ขวดน้ำ ที่มีผ้าเป็นไส้จุกนับเป็นวิธีที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน สามารถใช้น้ำได้อย่างต่อเนื่องเป็น เวลานานจนกว่าน้ำจะหมดขวด จึงเติมน้ำใหม่ โดยการวางขวดน้ำในแนวนอน ทั้งนี้น้ำที่ให้ด้วยวิธีนี้มีโอกาสสกปรกน้อยมาก จึงไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำทุกวัน 
อีกทั้งการให้น้ำในลักษณะนี้ไม่เปิดโอกาสให้จิ้งหรีดได้สัมผัสน้ำหรือเกิดการเปรอะเปื้อนน้ำกับพื้นบ่อเพาะเลี้ยง จึงไม่
ชื้นแฉะ มิฉะนั้นจะมี โอกาสเกิดก๊าซพิษและเหนี่ยวนำให้เกิดการระบาดของเชื้อโรคหรือศัตรูจิ้งหรีดต่าง ๆ เช่น ไร

ภาพ ที่ 17 การวางไข่ในขันของจิ้งหรีด

ข

การจับจิ้งหรีด

เมื่อเลี้ยงจิ้งหรีดจนอายุประมาณ 45 วันขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของจิ้งหรีด ซึ่งเป็นช่วงที่จิ้งหรีดโตพร้อมที่จะนำไปจำหน่ายได้ และโดยที่ในช่วงตอนกลางวันจิ้งหรีดจะหาที่หลบซ่อน ขณะที่ใน ตอนกลางคืนจะออกหาอาหาร อาศัยพฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยให้การรวบรวมหรือจับจิ้งหรีดเป็นไปได้ง่าย ด้วยการใช้กระบอกไม้ไผ่หรือท่อพลาสติกตัดเป็นท่อน ๆ วางไว้กับพื้นบ่อ จิ้งหรีดจะเข้าไปหลบอาศัยเวลาจะเก็บรวบรวมจิ้งหรีดก็ยกกระบอกไม้ไผ่หรือท่อพลาสติกขึ้นเคาะใส่ถุงหรือตะกร้าที่จัดเตรียมไว้ โดยไม่ต้องใช้มือไล่จับซึ่งทำได้ยาก จิ้งหรีดมักกระโดดหนี จึงทำให้เสียเวลามาก อีกทั้งยังเป็นต้นเหตุให้ จิ้งหรีดบาดเจ็บและขาหลุดได้ง่ายมากด้วย ทั้งนี้ก่อนจับจิ้งหรีดมาบริโภคต้องงดให้อาหารแก่จิ้งหรีดอย่างน้อย 2-3 วัน โดยให้เฉพาะหญ้าสดและน้ำเท่านั้นเพื่อไม่ให้จิ้งหรีดมีกลิ่นของอาหาร (อาหารไก่เล็กผสมรำละเอียด)

ผลผลิตและการจำหน่ายจิ้งหรีด

1. ผลผลิต จิ้งหรีดที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร) จะ ให้ผลผลิตสูงสุดประมาณ 6 กิโลกรัมต่อบ่อ แต่โดยทั่วไปจะให้ผลผลิตประมาณ 3 กิโลกรัม บ่อเลี้ยง แบบกล่องเลี้ยง(ขนาด 80 x 200 - 250 เซนติเมตร) จะให้ผลผลิตประมาณ 20-30 กิโลกรัม แต่หากเป็นแบบ กะละมังปากกว้าง (เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร) จะให้ผลผลิตประมาณ 1.5 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ปริมาณของไข่จิ้งหรีด อาหาร น้ำ การจัดการดูแล รวมทั้งการป้องกันกำจัดโรคและศัตรูจิ้งหรีด

2. การจำหน่าย หากจำหน่ายแบบจิ้งหรีดสด โดยปกติจะจำหน่ายตามน้ำหนักจิ้งหรีดประมาณ กิโลกรัมละ 
100 บาท ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของจิ้งหรีดในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งกระแสการขาดแคลน แหล่งโปรตีนจากสัตว์และแมลงกินได้ แต่หากเลี้ยงจิ้งหรีดในปริมาณไม่มากผู้เลี้ยงจิ้งหรีดสามารถนำไป แปรรูปเป็นอาหารอย่างง่ายได้ เช่น คั่ว ทอด ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ในราคาประมาณกิโลกรัมละ 200 บาท แต่หากนำไปพัฒนาและแปรรูปเป็นอาหารประเภทอื่น เช่น ย่าง หมก ชุบแป้ง ลาบ น้ำพริก ข้าวเกรียบ และบาร์บีคิว จะสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์

โรคและศัตรูของจิ้งหรีด

จิ้งหรีดเป็นแมลงที่ไม่ค่อยมีโรคและศัตรูรบกวนมากนัก ซึ่งโรคที่พบมักจะเป็นโรคระบบ ทางเดินอาหาร สำหรับศัตรูนั้นส่วนใหญ่จะเป็น มด แมงมุม และไร เป็นต้น สำหรับโรคและศัตรูของ จิ้งหรีดนั้น การป้องกันให้ผลดีกว่าการกำจัด เพราะการกำจัดมักจะเป็นอันตรายต่อจิ้งหรีดและผู้บริโภค

1. โรคอิริโดไวรัส โรคนี้เกิดจากเชื้อ Cricket iridovirus (CrIV)  ซึ่งเป็นดีเอ็นเอเกลียวคู่ (dsDNA) ไวรัสนี้เป็นสาเหตุทำให้จิ้งหรีดตายอย่างรุนแรง ซึ่งจิ้งหรีดทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็ม วัย จะแสดงอาการหลังติดเชื้อ 14 วัน โดยแสดงอาการหงอยอย่างเห็นได้ชัด ท้องบวม ช่วงอายุสั้น ซึ่งสามารถมองเห็นลักษณะอาการของโรคด้วยตาเปล่า กล่าวคือส่วนท้องขยายใหญ่ มีของเหลวขาวขุ่นเป็นมันวาวอัดแน่นอยู่เต็มช่องท้องเมื่อสัมผัสกับอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อน (ภาพที่ 19 ) หากพบจิ้งหรีด ป่วยหรือตายให้กำจัดจิ้งหรีดโดยขุดหลุมไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตรสำหรับฝัง เพื่อป้องกันสัตว์อื่น
มาขุดคุ้ย แล้วราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือปูนขาว จ้าเป็นต้องฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการ เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดและล้างทำความสะอาด เช่น ที่อยู่ของจิ้งหรีดในวงบ่อเลี้ยง อุปกรณ์การให้อาหารและน้ำ ภาชนะหรือที่วางไข่ มุ้งเขียว ผนัง พื้น ทางเดิน และบริเวณรอบโรงเรือน โรงเก็บอาหาร และควรพักโรงเรือนอย่างน้อย 14-21 วันก่อนการนำจิ้งหรีดชุดใหม่เข้ามาเลี้ยง

ภาพที่ 19 โรคอิริไวรัสของจิ้งหรีด

2. โรคติดเชื้อของระบบทางเดินอาหารของจิ้งหรีด หากจิ้งหรีดติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร จะค่อย ๆ ตายในเวลาไล่เลี่ยกันจนในที่สุดจะตายหมดบ่อหรือตายยกบ่อ สาเหตุเกิดจากจิ้งหรีดได้รับอาหารที่ไม่สะอาด อาหารเก่ามีกลิ่นหืน หรืออาหารที่มีเชื้อโรคจำพวกเชื้อรา โปรโตซัว หรือ สภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยงไม่เหมาะสม มีความชื้นและแฉะ มีเศษอาหารตกค้างเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพวกวัชพืชหรือพืชผักที่ให้เป็นอาหารจิ้งหรีดเกิดการบูดเน่า โรคนี้จะเกิดกับจิ้งหรีดตัวอ่อนวัยที่ 5 7-ซึ่งจิ้งหรีดจะหยุดกินอาหาร เกาะอยู่นิ่งตามขอบบ่อเลี้ยงหรือวัสดุหลบซ่อน ลำตัวส่วนท้องจะบวม และตายเกาะนิ่งอยู่กับที่ ซากจะเน่าอย่างรวดเร็ว จิ้งหรีดที่ตายใหม่ ๆ มักจะถูกจิ้งหรีดตัวอื่นกินเป็นอาหาร และร่วงหล่นไปที่พื้นบ่อ ถาดอาหารหรือบริเวณให้น้ำ ซึ่งจะเป็นการแพร่เชื้อโรคให้กับจิ้งหรีดอื่นได้เป็น อย่างดี ทำให้จิ้งหรีดตายทั้งหมด ปัจจุบันยังไม่มีวิธีกำจัดโรคนี้ได้

3. โรคแคระแกรน พบในจิ้งหรีดทุกพันธุ์แต่ไม่มีความรุนแรงมากนัก ซึ่งถ้าหากมีการจัดการบ่อ เลี้ยงที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดความเสียหายได้มาก โรคนี้เกิดกับจิ้งหรีดวัยอ่อน แต่จะปรากฏอาการให้เห็นได้ชัดเจนในจิ้งหรีด
ตัวเต็มวัย โดยมีการเจริญเติบโตที่ไม่สม่ำเสมอและแคระแกรน ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด โรคนี้ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด อาจเกิดจากการติดเชื้อบางชนิดในระบบทางเดินอาหาร อาหาร น้ำ หรือบ่อเลี้ยงไม่สะอาดเพียงพอ อากาศถ่ายเทไม่ดี

4. โรคเน่าของไข่ เป็นโรคที่สำคัญของจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงลาย อาจสร้างความเสียหายให้กับ ไข่จิ้งหรีดได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือทำให้ลูกจิ้งหรีดที่ฟักออกมาใหม่ไม่แข็งแรง เกาะกันเป็นกลุ่ม มีลำตัวสีแดงส้มและตายในช่วงเวลา 
2 - 4 วัน หลังจากฟักออกมาจากไข่ เป็นโรคที่เกิดกับจิ้งหรีดในระยะไข่ หากจัดการวัสดุวางไข่หรือวัสดุเพาะเลี้ยง
ไม่เหมาะสม จะสร้างความเสียหายได้มาก โดยเฉพาะการเพาะ ไข่จิ้งหรีดในฤดูฝน โรคนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด อาจเกิดจากเชื้อราที่ติดมากับวัสดุวางไข่หรือวัสดุรองพื้นบ่อที่ไม่สะอาด

ศัตรูของจิ้งหรีด

ศัตรูที่สำคัญได้แก่ มด ซึ่งมักจะบุกเข้าทำลายจิ้งหรีดได้เสมอโดยเฉพาะจิ้งหรีดวัยอ่อน ซึ่งมด สามารถทำลายจิ้งหรีดได้ทุกวัย การป้องกันกำจัดท้าได้โดยการทำลายมดและรังมดโดยตรงด้วยการใช้ เหยื่อพิษ การตัดเส้นทางของมดไม่ให้เข้าไปในบ่อเลี้ยง การทำความสะอาดบ่อเลี้ยง กำจัดซากจิ้งหรีดที่ตาย เก็บอาหารจิ้งหรีดให้มิดชิด ส่วนไร สามารถ
ทำอันตรายแก่จิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงลายได้น้อย การป้องกันทำได้โดยการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรือน พื้นบ่อเลี้ยงและวัสดุรองพื้น รวมทั้งนำไข่ จิ้งหรีดจากฟาร์มที่เชื่อถือได้มาทำการเพาะเลี้ยง สำหรับแมลงจำพวกด้วงปีกแข็งที่มักจะมาแย่งอาหาร และสร้างความรำคาญให้กับจิ้งหรีดนั้น สามารถป้องกันได้โดยใช้วัสดุรองพื้นที่ใหม่และสะอาด ส่วนสัตว์ศัตรูชนิดอื่น เช่น หนู จิ้งจก จิ้งเหลน ตุ๊กแก กิ้งก่า และงู หรือสัตว์เลี้ยงจำพวก เป็ด ไก่ และนก สามารถป้องกันการเข้าทำลายได้โดยใช้วัสดุคลุมบ่อที่มีความแข็งแรง

เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2546. คู่มือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรหลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด. ม.ป.พ. : ม.ป.ท.

นิรนาม. ม.ป.ป. การเลี้ยงจิ้งหรีด. (อ้างอิงเมื่อ 30 ต.ค. 54 ) สืบค้นจาก : http://kasetonline.com. นิรนาม. ม.ป.ป.

ความรู้เกี่ยวกับจิ้งหรีด. (อ้างอิงเมื่อ 30 ต.ค. 54 ) สืบค้นจาก:http://agriqua.doae.go.th/lac_crickrt_web/Cricket.htm.

วชิระ จิตจ้าสี. 2548. การเลี้ยงจิ้งหรีดพันธุ์ทองลาย .ม.ป.พ. : ม.ป.ท.

ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 จังหวัดลำปาง. 2553.

เอกสารเผยแพร่เรื่องจิ้งโกร่ง ชีววิทยาและแนวทางการเพาะเลี้ยง. ม.ป.พ. : ม.ป.ท.

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ.2551.โรคระบาดในจิ้งหรีด

ที่ปรึกษา

นายวชิระ  จิตจำสี       ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น

คณะดำเนินการปรับปรุง

นางสาวทัศพร	คำสีทา		นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวณัฐชา  ท้าวนิล		นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายสนอง  เศษโม้		นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางลัดดาวัลย์  นูเร		นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

กรมส่งเสริมการเกษตร

โทร  0-4300-9958, 09-9469-1962 (ลัดดาวัลย์)

E-mail  : aopdb05@doae.go.th